| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție |
| Obiectul achiziției: „Pompa submersibilă” |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| „Pompa submersibilă” CPV - 43134100-2 |  |  |  | Tipul motorului – trifazat (220/380 V, 50 Hz);Tip instalare – submersibilă; Tip pompă - de put; Diametrul fântânii arteziene – (200 mm); Conectarea pompei prin filet, diametrul de conectare – 63 mm; La înălțimea de minim 180 m. să pompeze 9 m3/h.Lungimea minimă a cablului - 3,6 m.; Diametrul exterior al pompei 90 - 150 mm. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: „Pompa submersibilă” Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Lotul 1 43134100-2 „Pompa submersibilă” Buc. 1 În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului. MD31TRPBAA314110A00797AC TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |