Informaţie despre produs pentru reprocesare automată - Reprocesarea chimico-termică a endoscoapelor

thermosept® ED, în combinaţie cu agentul de curăţare thermosept® ER sau thermosept® alka clean forte, asigură o curăţare completă și o dezinfecție aldehidică pentru reprocesarea chimico-termică a endoscoapelor flexibile.

thermosept® ED   						5L.

Avantajul nostru:

ucide viruşii și sporii;

eficacitate microbiologică completă; compatibilitate excelentă cu materialele;

nu formează spumă

Date privind produsul

Ingrediente:

100 g thermosept® ED conţin: 20 g glutaraldehidă

Alte ingrediente: inhibitori de coroziune, dizolvanți, agenţi de complexare.

Metode de aplicare / Instrucţiuni de utilizare

Endoscoapele flexibile și alte echipamente endoscopice pot fi reprocesate utilizând fie produși fără aldehide, fie produși pe bază de aldehide.

thermosept® ED, care conţine aldehide, este destinat pentru utilizare în combinaţie cu thermosept® ER sau thermosept® alka clean forte.

Aceste produse nu formează spumă și permit utilizarea apei calde

Date fizico-chimice:

Concentrat: Aspectul:

Densitatea (20 °C): Valoarea pH-ului:

soluţie-mamă de 1 %:

Aspectul:

Valoarea pH-ului:

lichid incolor

1,04 g/cm3

3,6

soluţie limpede

aproximativ 7

sau reci în fiecare etapă a programului cu funcţia normală. thermosept® ER și thermosept® ED sunt compatibile.

Eficacitatea microbiologică

Eficacitatea microbiologică a produsului thermosept® ED a fost testată de experţi în condiţii specificate (timp/temperatură) pe echipamente automate.

• bactericid (incl. M. terrae) • Helicobacter pylori • ciuperci

• virus încapsulat (incl. HIV, HBV, HCV) • adenovirus și papovavirus

• virucidal • ucide sporii* C.Diff. Ribo 027 • ouă de viermi rotunzi*

*  la 60 °C – 1 % – 5 min. + 1 min. încălzire, C. dif. 1 % – 15 min., 60 °C

Concentrații utilizate / Timpul de contact

Produsul este dozat cu ajutorul pompelor integrate în aparat.

thermosept® ED:    de la 1 % – 5 minute – 55 °C

Etichetare conform directivelor CE

C:	Coroziv.

R20/22:	Nociv la inhalare și în caz de ingerare.

R34:	Provoacă arsuri.

R42/43:	Poate cauza sensibilizare prin inhalare și contactul cu

pielea.

S23:	A nu se inhala vapori.

S26:	În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu

multă apă și solicitaţi asistenţă medicală.

S36/37/39:   Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, mănuşi și protejaţi ochii/faţa.

S45:	În caz de accident sau dacă nu vă simţiți bine, solicitaţi imediat asistenţă medicală (prezentaţi eticheta, dacă este posibil).

S51:	A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

thermosept®   ED

Răspunderea pentru produse

thermosept® ED a fost testat minuţios pentru utilizarea sa și pentru microbiologie. Este adecvat, printre altele, pentru dispozitive ale producătorilor BHT, Hamo, Kleindienst și Olympus (Innova; SME; WS; ETD).

Astfel, confirmăm că, în temeiul Legii germane privind răspunderea pentru produse, suntem responsabili pentru toate daunele cauzate în mod demonstrabil de deficienţe ale preparatelor noastre utilizate pentru scopul menţionat mai sus. Răspunderea include daunele provocate endoscoapelor reprocesate și aparatelor menţionate mai sus. O precondiţie este, printre altele, că preparatele noastre sunt utilizate în mod normal, că endoscoapele nu au fost deteriorate anterior și că aparatele funcţionează ireproşabil.

Informaţii de mediu

Produsele schülke sunt fabricate utilizând

procese avansate, sigure și ecologice, în mod economic și cu respectarea unor standarde de calitate înaltă.

Condiţiile de păstrare şi/sau manipulare

- Depozitați produsul la temperatura camerei, în recipientul original.

- Păstrați departe de căldură.

- Păstrați departe de razele solare directe.

- Asigurațivă că recipientul este bine închis.

- Păstrați departe de produsele alimentare.

Precauţii pentru manipularea în condiţii de Securitate

- Sfaturi de manipulare în condiţii de securitate:

- Se va evita depăşirea limitelor de expunere profesională. Se va folosi numai cu o ventilaţie adecvată/protecţie personală adecvată.

- Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:

- Nu sunt necesare măsuri speciale de luptă împotriva incendiilor.

Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

- Cerinţe pentru spaţiile de depozitare şi containere:

- Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.

- Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare:

- Se va ţine ferit de lumina directă a soarelui. Se va păstra de-parte de căldură. A se păstra ambalajul închis ermetic.

- Măsuri de protecţie în cazul depozitării în locuri comune:

- Se va păstra separat faţă de mâncare şi băutură.

Măsuri de igienă:

- Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.

Reprezentant autorizat în Republica Moldova:

„Endo-Chirurgie” SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor 30/2, ap. 54, MD-2001;

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9, MD-2023;

Telefon(fax) de contact: (022) 667286

e-mail: info@endochirurgie.md

web: www.endochirurgie.md

Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt, Germany

Tel. +49 (0) 40 - 521 00 - 0

Schülke & Mayr UK Ltd.

1 Jenkin Road

GB-Sheffield S9 1AT

Schülke & Mayr Ges.m.b.H

Seidengasse 9

1070 Wien, Austria

Schülke & Mayr GmbH este certifiicată conform  DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001

Fax	+49 (0) 40 - 521 00 - 318 Tel. +44 (0) 1142 - 54 35 - 00 Tel. +43 (0) 1- 523 25 01- 0

și DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) și are un sistem de mediu

www.schuelke.com

Fax	+44 (0) 1142 - 54 35 - 01 Fax	+43 (0) 1- 523 25 01- 60

validat în conformitate cu  Regulamentul Auditului Ecologic (Reg.-No. DE-150-00003).

mail@schuelke.com

mail.uk@schuelke.com

office.austria@schuelke.com

# Text boxes

2295 / II / 03.11 / B / westwerk

Această informație despre produs nu este actualizată automat.