ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Accesoriilor, consumabilelor și pieselor pentru computere și aparate de multiplicare 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105

- Numărul de telefon: 0 22 820 -205; 820-196

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ala.macari@parlament.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

- Cod CPV: 30200000-1

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă Lotul -1 30200000-1 Acumulator pentru UPS APC ES-400 - compatible battery RBC 106 Garanție min. 12 luni buc 30 Acumulator pentru UPS APC ES-400 - compatible battery RBC 106 Garanție min. 12 luni Lotul -2 30200000-1 Acumulator pentru UPS model HR5.8-12V Garanție min. 12 luni buc 32 Acumulator pentru UPS model HR5.8-12V Garanție min. 12 luni Lotul -3 30200000-1 Patch-cable S/FTP (PiMF) cat. 6A LSOH, color Orange, length 2 m Example (VALUE 21.99.1932) buc 50 Patch-cable S/FTP (PiMF) cat. 6A LSOH, color Orange, length 2 m Example (VALUE 21.99.1932) Lotul -4 30200000-1 Patch-cable S/FTP (PiMF) cat. 6A LSOH, color Red, length 2 m Example (VALUE 21.99.1922) buc 50 Patch-cable S/FTP (PiMF) cat. 6A LSOH, color Red, length 2 m Example (VALUE 21.99.1922) Lotul -5 30200000-1 Patch-cable S/FTP (PiMF) cat. 6A LSOH, color Blue, length 2 m Example (VALUE 21.99.1952) buc 20 Patch-cable S/FTP (PiMF) cat. 6A LSOH, color Blue, length 2 m Example (VALUE 21.99.1952) Lotul -6 30200000-1 Conector RJ45 STP solid cat6 50um 1.2mm buc 100 Conector RJ45 STP solid cat6 50um 1.2mm Lotul -7 30200000-1 Crimping Cutting Tool with tester, RJ45, RJ11, RJ12, APC660001 buc 1 Crimping Cutting Tool with tester, RJ45, RJ11, RJ12, APC660001 Lotul -8 30200000-1 Imprimanta p/u etichete cablu Epson LW - 400VP+LK4WBN, Garanție min. 36 luni buc 1 Imprimanta p/u etichete cablu Epson LW - 400VP+LK4WBN, Garanție min. 36 luni Lotul -9 30200000-1 Banda rezerva p/u Epson LW-400VP - LK4YBP Pastel Blk/Yell 12/9 buc 2 Banda rezerva p/u Epson LW-400VP - LK4YBP Pastel Blk/Yell 12/9 Lotul -10 30200000-1 Mouse Genius DX-170, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Black, USB Garanție min. 6 luni buc 50 Mouse Genius DX-170, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Black, USB Garanție min. 6 luni Lotul -11 30200000-1 Mouse Wireless Logitech M185, Grey, USB Garanție min. 36 luni buc 30 Mouse Wireless Logitech M185, Grey, USB Garanție min. 36 luni Lotul -12 30200000-1 Căști Bluetooth SVEN AP-B560MV with Mic, Black, 4pin 3.5mm minijack Garanție min. 12 luni buc 20 Căști Bluetooth SVEN AP-B560MV with Mic, Black, 4pin 3.5mm minijack Garanție min. 12 luni Lotul -13 30200000-1 Căști Trust UR Mobi Black/Orange, Mic on flat cable, 4pin1mini-jack3.5mm Garanție min. 12 luni buc 50 Căști Trust UR Mobi Black/Orange, Mic on flat cable, 4pin1mini-jack3.5mm Garanție min. 12 luni Lotul -14 30200000-1 Căști SVEN AP-320M Black, Microphone on cable, 4 pin mini-jack 3.5mm Garanție min. 12 luni buc 50 Căști SVEN AP-320M Black, Microphone on cable, 4 pin mini-jack 3.5mm Garanție min. 12 luni Lotul -15 30200000-1 Card reader USB 3.0 Transcend "TS-RDF9" Black, USB3.1(All-in1) Garanție min. 3 luni buc 3 Card reader USB 3.0 Transcend "TS-RDF9" Black, USB3.1(All-in1) Garanție min. 3 luni Lotul -16 30200000-1 HDD adapter M2 Sata to 2.5" Sata - 7mm înălțimea Garanție min. 3 luni buc 10 HDD adapter M2 Sata to 2.5" Sata - 7mm înălțimea Garanție min. 3 luni Lotul -17 30200000-1 SSD 250 GB, Echivalent Samsung 860 EVO Garanție min. 36 luni buc 80 SSD 250 GB, Echivalent Samsung 860 EVO Garanție min. 36 luni Lotul -18 30200000-1 Telecomandă pentru prezentări 50m, laser pointer roșu, min. 1 an garanție.(Kensington K72425AM) Garanție min. 12 luni buc 2 Telecomandă pentru prezentări 50m, laser pointer roșu, min. 1 an garanție.(Kensington K72425AM) Garanție min. 12 luni Lotul -19 30200000-1 Monitor 24 inch Echivalent Dell 24 Monitor: P2419H Garanție - Min. 3 years parts, 3 years labor, 3 years on site buc 6 Monitor 24 inch Echivalent Dell 24 Monitor: P2419H Garanție - Min. 3 years parts, 3 years labor, 3 years on site Lotul -20 30200000-1 Boxe Soundbar Dell AE515M - Stereo (încorporate sau bară de sunet atașabilă compatibilă) buc 3 Boxe Soundbar Dell AE515M - Stereo (încorporate sau bară de sunet atașabilă compatibilă) Lotul -21 30200000-1 Gaming Mouse Pad GMB MP-GAMEPRO-M, 250 × 350 × 3mm, Black buc 25 Gaming Mouse Pad GMB MP-GAMEPRO-M, 250 × 350 × 3mm, Black Lotul -22 30200000-1 Sticker tastatură cu strat protector EN/RO/RU (Negru-Alb-Roșu) buc 20 Sticker tastatură cu strat protector EN/RO/RU (Negru-Alb-Roșu) Lotul -23 30200000-1 Thermal Paste, echivalent Deepcool EWDC-SILVERTIM.Z9 (3g thermal-grease in syringe ) buc 10 Thermal Paste, echivalent Deepcool EWDC-SILVERTIM.Z9 (3g thermal-grease in syringe ) Lotul -24 30200000-1 RAM DDR3 4 Gb SoDimm 1600 Mhz, 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Transcend PC12800, CL11, 1.5V, Garanție min. 36 luni buc 20 RAM DDR3 4 Gb SoDimm 1600 Mhz, 4GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Transcend PC12800, CL11, 1.5V Garanție min. 36 luni Lotul -25 30200000-1 Dock pentru hard disk de 2.5"compatibil 3.5", USB 3.0 Echivalent: Gembird HD32-U3S-2 Garanție min. 6 luni buc 2 Dock pentru hard disk de 2.5"compatibil 3.5", USB 3.0 Echivalent: Gembird HD32-U3S-2 Garanție min. 6 luni Lotul -26 30200000-1 Dock pentru hard disk de 2.5"compatibil 3.5", USB 3.0 Ports: 2x USB 3.0, 1x Micro SD, 1X SD Card Echivalent: WLAliE2C-ST335A sau RSHTECH ZD0194 Garanție min. 6 luni buc 2 Dock pentru hard disk de 2.5"compatibil 3.5", USB 3.0 Ports: 2x USB 3.0, 1x Micro SD, 1X SD Card Echivalent: WLAliE2C-ST335A sau RSHTECH ZD0194 Garanție min. 6 luni Lotul -27 30200000-1 Stație combinata 2 in 1 stație de lipit și aer cald Să posede senzor de temperatură ambele stații, suport pentru ambele stații Alimentarea: 220-240V AC / 50Hz. Reglare temperatură: digitală. Indicator de temperatura digital de tip LED pentru ambele stații. Domeniu temperaturii ciocan de lipit: 50-480 C, Putere ciocan de lipit: 150W Putere suflantă: 200 - 300W. Domeniu temperatură suflantă: 100-500 C, Flux de aer: 2-20 l/min. Vârfuri de rezervă și de diferite mărimi pentru ciocan și suflantă de aer. Garanție min. 12 luni buc 1 Stație combinata 2 in 1 stație de lipit și aer cald Să posede senzor de temperatură ambele stații, suport pentru ambele stații Alimentarea: 220-240V AC / 50Hz. Reglare temperatură: digitală. Indicator de temperatura digital de tip LED pentru ambele stații. Domeniu temperaturii ciocan de lipit: 50-480 C, Putere ciocan de lipit: 150W Putere suflantă: 200 - 300W. Domeniu temperatură suflantă: 100-500 C, Flux de aer: 2-20 l/min. Vârfuri de rezervă și de diferite mărimi pentru ciocan și suflantă de aer. Garanție min. 12 luni Lotul -28 30200000-1 Mașină de înșurubat cu acumulator, Echivalent: Makita DF001DW, Garanție min. 12 luni buc 4 Mașină de înșurubat cu acumulator, Echivalent: Makita DF001DW, Garanție min. 12 luni Lotul -29 30200000-1 Set de șurubelnițe cu extender, Echivalent: Truper JDM-58 buc 4 Set de șurubelnițe cu extender, Echivalent: Truper JDM-58 Lotul -30 30200000-1 Set șurubelniță Echivalent: VOR64384 Vorel buc 3 Set șurubelniță Echivalent: VOR64384 Vorel Lotul -31 30200000-1 Set șurubelniță electrică Echivalent: Xiaomi Mi Wowstick 1F+, Garanție min. 24 luni buc 4 Set șurubelniță electrică Echivalent: Xiaomi Mi Wowstick 1F+ Garanție min. 24 luni Lotul -32 30200000-1 Set de 15 șurubelnițe izolate Echivalent: 8000.11 Enext buc 10 Set de 15 șurubelnițe izolate Echivalent: 8000.11 Enext Lotul -33 30200000-1 HDMI to HDMI 0,5 m Cable HDMI Zignum "Professional" Garanție min. 12 luni buc 5 HDMI to HDMI 0,5 m Cable HDMI Zignum "Professional" Garanție min. 12 luni Lotul -34 30200000-1 Cablu HDMI to Display Port 1.5 m, Brackton DPH-SKB-0150.B. DisplayPort (male), HDMI (male) Garanție min. 12 luni buc 10 Cablu HDMI to Display Port 1.5 m, Brackton DPH-SKB-0150.B. DisplayPort (male), HDMI (male) Garanție min. 12 luni Lotul -35 30200000-1 Cablu HDMI to HDMI 3 m, HDMI Zignum "Professional" Garanție min. 12 luni buc 10 Cablu HDMI to HDMI 3 m, HDMI Zignum "Professional" Garanție min. 12 luni Lotul -36 30200000-1 Cablu HDMI to HDMI 5 m, Brackton(Zignum)"Pro" K-HDE-BKR-0500.BS Garanție min. 12 luni buc 5 Cablu HDMI to HDMI 5 m, Brackton(Zignum)"Pro" K-HDE-BKR-0500.BS Garanție min. 12 luni Lotul -37 30200000-1 Cable HDMI-DVI - 2m, Brackton DHD-BKR-0200.BS, HDMI to DVI "Professional" DHD-BKR-0200.BS, 2 m, DVI-D cable 24+1 HDMI 19pin Garanție min. 12 luni buc 10 Cable HDMI-DVI - 2m, Brackton DHD-BKR-0200.BS, HDMI to DVI "Professional" DHD-BKR-0200.BS, 2 m, DVI-D cable 24+1 HDMI 19pin Garanție min. 12 luni Lotul -38 30200000-1 Ethernet Cable-Tester cu afișare LCD + Cable Treker - Cable tracker pentru cabluri date pe RJ11/RJ45, identifica cablu cu scurtcircuit - Masurarea lungimei cablurilor cu detector de cabluri neconectate la tensiune, Garanție min. 12 luni buc 1 Ethernet Cable-Tester cu afișare LCD + Cable Treker - Cable tracker pentru cabluri date pe RJ11/RJ45, identifica cablu cu scurtcircuit - Masurarea lungimei cablurilor cu detector de cabluri neconectate la tensiune Garanție min. 12 luni Lotul -39 30200000-1 Gembird modem cable CC-DB9FDB9F-2M Garanție min. 12 luni buc 1 Gembird modem cable CC-DB9FDB9F-2M Garanție min. 12 luni Lotul -40 30200000-1 Cablexpert USB to DB9M serial port converter cable, black, 1.5 m Garanție min. 12 luni buc 1 Cablexpert USB to DB9M serial port converter cable, black, 1.5 m Garanție min. 12 luni Lotul -41 30200000-1 Gembird CC-DP2-6 - DisplayPort - DisplayPort, 1.8 m, Garanție min. 12 luni buc 5 Gembird CC-DP2-6 - DisplayPort - DisplayPort, 1.8 m Garanție min. 12 luni Lotul -42 30200000-1 Cablu USB Mini USB2.0, Mini B - AM Cablexpert CC-USB2-AM5P-6, 1.8 m buc 3 Cablu USB Mini USB2.0, Mini B - AM Cablexpert CC-USB2-AM5P-6, 1.8 m Lotul -43 30200000-1 Cable Micro USB2.0, Micro B - AM, Cablexpert, CCP-m USB2-AMBM-W-1M, 1.0 m buc 3 Cable Micro USB2.0, Micro B - AM, Cablexpert, CCP-m USB2-AMBM-W-1M, 1.0 m Lotul -44 30200000-1 Batoane de lipit (White Hot Melt Glue Stick) 11,3x300 mm 1000g (white), Echivalent: SOMA FIX buc 2 Batoane de lipit (White Hot Melt Glue Stick) 11,3x300 mm 1000g (white) Echivalent: SOMA FIX Lotul -45 30200000-1 Cartuș PGI-450XL Black original, CANON Pixma IP7240 buc 7 Cartuș PGI-450XL Black original, CANON Pixma IP7240 Lotul -46 30200000-1 Cartuș CLI-451XL Cyan original, CANON Pixma IP7240 buc 10 Cartuș CLI-451XL Cyan original, CANON Pixma IP7240 Lotul -47 30200000-1 Cartuș CLI-451XL Magenta original, CANON Pixma IP7240 buc 10 Cartuș CLI-451XL Magenta original, CANON Pixma IP7240 Lotul -48 30200000-1 Ink bottle C13T67344A 70 ml original, Epson L805 buc 5 Ink bottle C13T67344A 70 ml original, Epson L805 Lotul -49 30200000-1 Ink bottle C13T67354A 70 ml original, Epson L805 buc 5 Ink bottle C13T67354A 70 ml original, Epson L805 Lotul -50 30200000-1 Baterii AA, 24 bucăți în cutie, echivalent Varta High Energy LR06 buc 10 Baterii AA, 24 bucăți în cutie, echivalent ModelHigh Energy LR06 Format AA Lotul -51 HDMI EXTENDER echivalent LKV383PRO Receiver buc 5 HDMI EXTENDER echivalent LKV383PRO Receiver – pentru monitoare sala plenară Lotul -52 UPS Battery Backup & Surge Protector, echivalent APC BE550G-RS 550VA buc 70 UPS Battery Backup & Surge Protector, echivalent APC BE550G-RS 550VA – pentru utilizatori in birouri Lotul -53 Set de curățire monitoare LCD, echivlent Esperanza LCD/TFT Screen Cleaner Kit ES ES112 buc 50 Set de curățire monitoare LCD, echivlent Esperanza LCD/TFT Screen Cleaner Kit ES ES112 – Lotul- 54 Dezumidificator electric buc 1 Dezumidificator electric – pentru Data Centru și subsol TIC et.0 Tip: Dezumidificator Control: Digital Capacitate dezumidificare:min. 40 l/24h Suprafață deservită: min. 45 m2 Volum rezervor: min. 6l Senzor de umiditate: Da Indicator nivel apă: Da Interval de lucru, temperatura: min. 7-30 °C Interval de lucru, umiditate: 35-80 %RH Afișaj digital: Da Higrostat: Da Evacuare condensat:Dublă (rezervor sau racord furtun) Mobilitate: Roți multifuncționale și mâner pentru transport Timer: ON/OFF (24 de ore) Protecție: Deconectare automată când rezervorul este plin Alimentare: 230 V / 50 Hz Garanție: min 2 ani Termenul de livrare – 40 de zile de la data înregistrării contractelor la Trezoreria de Stat Livrarea bunurilor se efectuează de către vânzător la Secretariatului Parlamentului situat mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, 105. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile separat Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite Termenii și condițiile de livrare solicitați: timp de 40 de zile de la înregistrarea contractului La Trezoreria de Stat. Livrarea la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Criterii şi cerinţe de calificare Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 1 DUAE Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European DA 2 Conform Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 09 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor - semnat electronic DA 2 Oferta Original -– conform formularului (F3.1), confirmata prin semnătura electronica pentru fiecare lot; DA 3 Lista bunurilor si graficul livrării -Formularul (F4.1) - confirmata prin semnătura electronica pentru fiecare lot; DA 4 Specificații tehnice si preț -Formularul (F4.2) – confirmata prin semnătura electronica pentru fiecare lot; DA 5 Garanția pentru ofertă – eliberata de banca sau transfer la contul Secretariatului Parlamentului confirmata prin semnătura electronica; 1.00% din valoarea ofertei fără TVA IBAN: MD63TRPCAA518410A00405AA Banca: MF- Trezoreria de Stat Codul băncii: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601003762 DA Pregătirea ofertelor 1 Oferte alternative: Nu vor fi 2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă emisă de o bancă sau transfer la contul Secretariatului Parlamentului 3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1.00% din valoarea ofertei fără TVA. 4 Garanția de bună executare a contractului 5% din valoarea contractului (inclusiv TVA) 5 Termenul de livrare/prestare/executare: 40 de zile de la data înregistrării contractelor la Trezoreria de Stat 6 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: 100% - în urma livrării Bunurilor și prezentrii facturilor în format electronic 7 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile Condiții suplimentare: Operatorul economic câștigător va prezenta următoarele documente: Date despre participant. Garanția pentru ofertă. Dovada înregistrării persoanei juridice Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% nu se aplică Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: până la: Informașia o găciți în SIA RSAP. - pe: Informașia o găciți în SIA RSAP. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întîrziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică. (se specifică denumirea proiectului și/sau programului) Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ---- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.07.2019 În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă facturarea electronică Se acceptă plățile electronice Se acceptă Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică. (se specifică da sau nu) Alte informații relevante: ---- Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.