| Amenajarea unei portiuni din terenul cu nr.cadastral 0100304.475 situat in mun. Chisinau, sec. Ciocana N03/2022 PG | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Amenajarea teritoriului (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 7,200 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 24,000 |
| 3 | TsC03G1 | Decaparea nisipului cu excavatorul . | 100 m3 | 0,180 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,300 |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,200 |
| 6 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 30,000 |
| 7 | RpDB36C | Desfacerea borduri din piatra sau beton БР100.30.15 | m | 264,000 |
| 8 | TsH80B aplicativ | Demontarea bancilor existente | buc | 4,000 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (trepete din beton) | m3 | 4,200 |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 200,000 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 20,600 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 230,000 |
| 13 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatii) | m3 | 8,800 |
| 14 | TsC03G1 | Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule | 100 m3 | 1,300 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa ingradirii) | kg | 1 713,600 |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 239,000 |
|  |  | Capitolul 2. Defrisarea |  |  |
| 17 | TsH22B | Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16 - 20 cm | buc | 1,000 |
| 18 | TsH61A | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional | 100m2 | 42,200 |
|  |  | Capitolul 3. Albie sub imbracamintea rutiera, parcarilor si trotuarelor |  |  |
| 19 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,900 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 2,900 |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 493,000 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,900 |
|  |  | Capitolul 4. Imracamintea rutiera |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip I (trafic auto, S=920 m2) |  |  |
| 23 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 9,200 |
| 24 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | m3 | 92,000 |
| 25 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m) | m3 | 138,000 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) | m3 | 92,000 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,598 |
| 28 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 920,000 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2) | t | 0,230 |
| 30 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 920,000 |
| 31 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BR 100.30.15 ) | m | 580,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip II (trafic auto, parcare S=490 m2) |  |  |
| 32 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,900 |
| 33 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,02 m) | m3 | 9,800 |
| 34 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj vibropresat ''ECO -2'' dimens.0,6*0,4*0,1) | m2 | 490,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tip III (trafic pietonal, S=320 m2) |  |  |
| 35 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,200 |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) | m3 | 38,400 |
| 37 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,01 m) | m3 | 3,200 |
| 38 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj vibropresat 0,2*0,1*0,06 mm pe amestec ciment-nisip h=0.05 m) | m2 | 320,000 |
| 39 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | 374,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Tip V (trafic pietonal, S=9 m2) |  |  |
| 40 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,090 |
| 41 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) | m3 | 1,080 |
| 42 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,01 m) | m3 | 0,090 |
| 43 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj vibropresat 0,2*0,1*0,04 mm pe amestec ciment-nisip h=0.05 m) | m2 | 9,000 |
| 44 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Indicatoare rutiere |  |  |
| 45 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 20,000 |
| 46 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (L=3 m) | buc | 4,000 |
| 47 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (''Indicator 5.48.1'' - ''Parcare'') | buc | 2,000 |
| 48 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (''Indicator 6.8.5'' - ''Modul de amplasare a vehicului in stationar'') | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5. Perete suport |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Perete suport Ps-1 |  |  |
| 49 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,192 |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | m3 | 19,200 |
| 51 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 192,000 |
| 52 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 61,200 |
| 53 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 256,320 |
|  |  | Capitolul 5.2. Perete suport Ps-2 |  |  |
| 54 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,220 |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | m3 | 21,600 |
| 56 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 72,000 |
| 57 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 314,720 |
| 58 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 42,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Sect D-D |  |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,000 |
| 60 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,025 |
| 61 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 75*40(h) L=112 m) | m3 | 0,400 |
| 62 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,400 |
| 63 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email | m2 | 25,800 |
|  |  | Capitolul 6. Gard |  |  |
| 64 | CO06B3 | EUROGARD h=2,05 m (panou L-2,5 m, H=2,0 m D-4,2 mm - 10 buc; stilpi Ltot=2,6 m (60*40) - 11 buc; capac patrat - 11buc; element de fixare - 44 buc; beton M200 - 0.5 m3) | m | 24,000 |
| 65 | CO06B3 | EUROGARD h=1,55 m (panou L-2,5 m D-4,2 mm - 12 buc; stilpi Ltot=2,2 m (60*40) - 13 buc; capac patrat - 13buc; element de fixare - 52 buc; beton M200 - 0.6 m3) | m | 28,400 |
| 66 | CO06B3 | EUROGARD h=1,15 m (panou L-2,5 m D-4,2 mm - 12 buc; stilpi Ltot =1,7 m (60*40) - 13 buc; capac patrat - 13buc; element de fixare - 52 buc; beton M200 - 0.6 m3) | m | 28,400 |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poarta fotbal -2 buc) | kg | 320,000 |
| 68 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,320 |
| 69 | CC09A apl | Plasa ''eurogard'' | m2 | 22,000 |
|  |  | Capitolul 7. Mobilier urban |  |  |
| 70 | TsH91A | Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn natural 150*53*76 cm. | buc | 13,000 |
| 71 | TsH91B | Urne de gunoi pentru parc | buc | 5,000 |
| 72 | Pretul firmei | Banca cu masa de jocuri sociale - sah pentru parc (un set contine: masa de sah + 2 scaune) | set | 2,000 |
| 73 | Pretul firmei | Panou de baschet cu inel pentru baschet cu amortizator + plasa pentru baschet | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 8. Spatii verzi |  |  |
| 74 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (pentru arbori) | buc | 11,000 |
| 75 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (pentru arbusti) | buc | 17,000 |
| 76 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar norvegian'' (virsta 3-4 ani) | buc | 6,000 |
| 77 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Jenupar tiritor verde'' (3-4 ani) (Juniperus) | buc | 17,000 |
| 78 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 3-4 ani) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 9. Gazon |  |  |
| 79 | TsI50A10 | Transportarea pamintului (sol vegetal) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 273,600 |
| 80 |  | Pamint vegetal | m3 | 228,000 |
| 81 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 280,000 |
| 82 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 22,800 |
| 83 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 22,800 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.